# 152/2001 Sb. - pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody

### Číslo

152/2001 Sb.

### Název

Pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody

### Text

152/2001 Sb.

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 12. dubna 2001,

kterou  se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody,

měrné  ukazatele  spotřeby  tepla  pro  vytápění  a  pro přípravu teplé

užitkové  vody  a  požadavky  na  vybavení vnitřních tepelných zařízení

budov   přístroji   regulujícími   dodávku   tepelné  energie  konečným

spotřebitelům

Ministerstvo  průmyslu  a  obchodu stanoví podle § 14 odst. 5 zákona č.

406/2000 Sb., o hospodaření energií, (dále jen "zákon") k provedení § 6

odst. 6, 7 a 8 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody,

b)  měrné  ukazatele  spotřeby  tepla pro vytápění a pro přípravu teplé

užitkové vody,

c)  požadavky  na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji

regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům.

§ 2

Rozsah úpravy

(1) Tato vyhláška se vztahuje na ústřední vytápění a centrální přípravu

teplé užitkové vody

a)   v   bytech  a  nebytových  prostorách  bytových  budov  nájemních,

družstevních i bytových budov s byty ve vlastnictví osob,

b) v provozních prostorách budov nebytových.

(2)  Vyhláška  se  nevztahuje na budovy, ve kterých jsou všechny byty a

nebytové  prostory v užívání jediné právnické nebo fyzické osoby, která

je  vlastníkem budovy, a na budovy, ve kterých je vytápění řešeno podle

zvláštního předpisu.

§ 3

Pravidla pro vytápění

(1) Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.

(2)  Dodávka  tepelné energie se zahájí v otopném období, když průměrná

denní  teplota  venkovního  vzduchu  v  příslušném  místě nebo lokalitě

poklesne  pod  +13  st.  C  ve dvou dnech po sobě následujících a podle

vývoje  počasí  nelze  očekávat  zvýšení této teploty nad +13 st. C pro

následující den.

(3)  Průměrnou  denní  teplotou  venkovního  vzduchu je čtvrtina součtu

venkovních  teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních

ploch  v  7.00,  14.00 a ve 21.00 hod., přičemž teplota měřená ve 21.00

hod. se počítá dvakrát.

(4) Vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách

se  omezí  nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní

teplota  venkovního  vzduchu  v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí

nad +13 st. C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí

nelze  očekávat  pokles této teploty pro následující den. Při následném

poklesu  průměrné  denní  teploty  venkovního  vzduchu pod +13 st. C se

vytápění obnoví.

(5)  V případě souhlasu nejméně dvou třetin nájemníků (spotřebitelů) se

vytápění   uskutečňuje   mimo  otopné  období,  vyžaduje-li  to  průběh

venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.

(6)  V průběhu otopného období jsou byty v době od 6.00 do 22.00 hod. a

ostatní  prostory  v  době  jejich  provozu  vytápěny tak, aby dosažené

průměrné   teploty  vnitřního  vzduchu  zajišťovaly  výpočtové  teploty

vnitřního vzduchu stanovené projektem.

(7)  Výpočtová  teplota  vnitřního  vzduchu stanovená projektem je tzv.

výsledná  teplota,  která  zohledňuje vedle teploty vnitřního vzduchu i

vliv sálání okolních stěn. Měří se kulovým teploměrem.

(8)  Průměrná  teplota  vnitřního  vzduchu ve vytápěných místnostech se

měří  teploměrem odstíněným vůči sálání okolních ploch a vlivu oslunění

a  činí  jednu  čtvrtinu  součtu  teplot  vnitřního  vzduchu naměřených

uprostřed  půdorysu místnosti ve výši 1 m nad nášlapnou vrstvou podlahy

v 8.00, 12.00, 16.00 a 21.00 hod.

(9)  V  době  od  22.00 do 6.00 hod. se vytápění obytných místností a v

neprovozní  době  ostatních vytápěných prostor podle potřeby omezí nebo

krátkodobě  přeruší  do  té  míry,  aby  byly dodrženy požadavky jejich

teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místností.

(10)  V průběhu vytápění je podle odstavce 6 v obytných místnostech a v

ostatních  prostorách  s obdobným využíváním vybavených otopným tělesem

odpovídající  průměrná  teplota  vnitřního  vzduchu naměřená teploměrem

odstíněným  vůči  sálání okolních ploch a vlivu oslunění oproti číselné

hodnotě výpočtové teploty vnitřního vzduchu stanovené projektem - vyšší

o  1  st. C v místnosti s jednou venkovní stěnou, - vyšší o 1,5 st. C v

místnosti  s  dvěma venkovními stěnami, - vyšší o 2 st. C v místnosti s

třemi nebo více venkovními stěnami, - navíc vyšší o 1 st. C v místnosti

s nadměrným zasklením.

(11) Vytápění na vyšší průměrné teploty vnitřního vzduchu ve vytápěných

místnostech  je  možné v případě bytů za předpokladu požadavku více než

dvou  třetin  nájemníků  a  za  podmínky,  že  v  bytech ani nebytových

prostorách nebudou překročeny limity vnitřních teplot.

(12)  Nepřekročitelné  limity  průměrných  teplot vnitřního vzduchu pro

byty  a  nebytové  prostory  v bytových a nebytových budovách jsou dány

zvýšením  průměrných vnitřních teplot stanovených podle zásad uvedených

v  odstavcích 6, 10 a 11 o hodnotu 2 st. C, případně teplotami určenými

v  nebytových  prostorách  technologickými  předpisy  nebo  stanovenými

odbornou expertízou.

(13) Společné vytápěné prostory v obytných domech a nebytové prostory v

bytových  i  nebytových  budovách jsou v průběhu otopného období v době

jejich  provozu  vytápěny  tak,  aby  v nich byla zabezpečena výpočtová

teplota vnitřního vzduchu stanovená projektem.

(14) Vytápění nebytových prostor v bytových i nebytových budovách se ve

dnech,  kdy  nejsou  provozovány,  omezí  nebo  přeruší  tak,  aby byly

dodrženy   požadavky  jejich  teplotního  útlumu  zajišťujícího  jejich

tepelnou stabilitu.

(15)  Projektové výpočtové teploty vnitřního vzduchu vybraných bytových

a nebytových prostor jsou stanoveny zvláštním právním předpisem.

(16)  Plánované  opravy, údržbové a revizní práce, které mohou způsobit

omezení či přerušení dodávky tepla k vytápění, se provádějí mimo otopné

období.

§ 4

Pravidla pro dodávku teplé užitkové vody

(1) Teplá užitková voda je dodávána celoročně tak, aby měla na výtoku u

spotřebitele  teplotu  45 až 60 st. C, s výjimkou možnosti krátkodobého

poklesu v době odběrných špiček spotřeby v zúčtovací jednotce.

(2)  Dodávka  podle odstavce 1 je uskutečňována denně nejméně v době od

6.00 do 22.00 hod.

(3)  Do  nebytových  budov  se dodávka ve dnech, kdy tyto budovy nejsou

provozovány, přeruší, pokud je to technicky možné.

(4)  Nepřekročitelné  limity  spotřeby tepelné energie na dodávky teplé

užitkové  vody  odpovídají  měrným spotřebám na její přípravu a dodávku

zvýšeným oproti hodnotám uvedeným v § 5 odst. 1 písm. b) o 50 %.

(5)  Letní  odstávka  v  dodávce teplé užitkové vody z důvodu plánované

údržby  v  rozsahu do 14 dnů se dohodne mezi dodavatelem a odběratelem,

který ji oznámí nejméně 10 dnů před jejím započetím všem spotřebitelům.

§ 5

Měrné ukazatele spotřeby tepelné energie na vytápění a na dodávku teplé

užitkové vody uplatňované při užívání nových nebo při změně dokončených

staveb

(1)  Měrné  ukazatele  spotřeby  tepelné  energie na vytápění a dodávku

teplé  užitkové  vody  vztažené  na  1m2 započítatelné podlahové plochy

bytů,   nebytových   prostor   a   společných  prostor  bytových  budov

postavených,  nebo  u  nichž  byla stavební úprava dokončena po termínu

účinnosti  této  vyhlášky,  případně  na 1 m3 připravené teplé užitkové

vody, jsou:

a) na vytápění pro průměrnou výšku stropu místností 2,7 m

1. při vytápění

ze zdroje tepla

s násypnými kotli

na tuhá paliva                0,7 GJ/m2 za otop. období

nebo                          0,206 MJ/m2.D st.,

2. při vytápění

z ostatních zdrojů

tepla                        0,55 GJ/m2 za otop. období

nebo                         0,162 MJ/m2.D st.,

3. pro  jinou  průměrnou  výšku  stropu  místností se  hodnota

ukazatele přepočte  poměrem skutečné výšky  stropu k hodnotě

2,7 m,

b) na  dodávku  teplé užitkové vody při měření nebo stanovení spotřeby

tepla na přípravu teplé užitkové vody

1. v zásobované budově          0,2 GJ/m2.rok

nebo                         0,3 GJ/m3,

2. v zařízení její přípravy

mimo zásobovanou

budovu                       0,25 GJ/m2.rok

nebo                         0,35 GJ/m3.

(2) Počet denostupňů D st. je určen vztahem

D st. = n . (t   - t  ),

is    es

kde je

n      počet dnů vytápění v otopném období,

tis    průměrná vnitřní výpočtová teplota ve vytápěných prostorách

objektu   ve  C   stanovená  váženým   průměrem  podle   m3

obestavěného   vytápěného  prostoru   (obvykle  lze  použít

+20 st. C),

tes    průměrná  teplota  venkovního  vzduchu  ve  dnech  vytápění

v otopném  období ve  st.  C  (obvykle se  používá průměrná

teplota  stanovená z  denních měření  hydrometeorologických

nebo jiných stanic v dané lokalitě).

(3)  Přípustné  hodnoty  měrných  ukazatelů spotřeby tepelné energie na

vytápění  všech  bytových  budov  experimentální  výstavby a nebytových

budov určuje v jednotlivých případech jejich energetický průkaz budovy,

který  vlastník  nově  postavené  budovy  nebo  budovy,  u  které  byla

provedena  stavební  úprava  po  termínu  účinnosti  vyhlášky,  uvádí v

dokumentaci   přikládané   k  žádosti  o  vydání  stavebního  povolení.

Podrobnosti   energetického  průkazu  budovy  stanoví  zvláštní  právní

předpis.

§ 6

Regulace  ústředního vytápění a dodávky teplé užitkové vody v zúčtovací

jednotce

(1) Regulace vytápění bytových a nebytových objektů se provádí

a)   regulací   parametrů   teplonosné  látky,  zejména  podle  průběhu

klimatických podmínek nebo venkovní teploty ve vztahu k vnitřní teplotě

ve  vytápěném  prostoru  nebo  podle zátěže, pokud není zajišťována již

jejím  výrobcem  či  distributorem,  s  výjimkou  vytápění  ze zdrojů s

násypnými kotli na tuhá paliva,

b)  samostatnou automatickou regulací části vnitřního zařízení - zónová

regulace,  pokud  to  vyžaduje  situování  budovy  vzhledem ke světovým

stranám,  odlišná  tepelná akumulace nebo různý způsob využívání jejích

jednotlivých částí, zejména byty a nebytové prostory,

c)  individuálním  automatickým  regulačním  zařízením  u  jednotlivých

spotřebičů   určených   pro  vytápění  reagujícím  na  změny  vnitřních

teplotních podmínek a výskyt tepelných zisků s výjimkou případů, kde je

to  z  technických nebo bezpečnostních důvodů neuskutečnitelné, zejména

sálavé  vytápění,  teplovzdušné  vytápění,  vytápění  ze zdrojů tepla s

násypnými kotli na tuhá paliva,

d)  regulací  tlakové  diference v odběrném tepelném zařízení, pokud to

vnitřní  rozvod  tepla  vybavený individuální regulací podle písmene c)

vyžaduje.

(2)  Regulace  parametrů  teplé  užitkové  vody  se provádí, pokud není

zajišťována již jejím výrobcem či distributorem,

a)  regulací  teploty  teplé  užitkové  vody  v  rozmezí  stanoveném  v

pravidlech pro dodávku teplé užitkové vody,

b)  zajištěním požadovaného přetlaku nezbytného ke spolehlivé dodávce v

budově.

§ 7

Měření množství tepla a teplé užitkové vody v zúčtovací jednotce

(1)  Stanovení  množství  tepelné  energie v případě její výroby uvnitř

zúčtovací  jednotky  se  provádí  měřením  v  kotelně  nebo zjišťováním

množství  spotřebovaného  paliva  a  výpočtem  z množství paliva a jeho

průměrné výhřevnosti.

(2)  Měření  množství  teplé  užitkové  vody  připravované  v zúčtovací

jednotce  se  provádí  měřením  množství  vody  na  vstupu do ohřívače.

Spotřeba   teplé  užitkové  vody  u  konečných  spotřebitelů  může  být

vyhodnocována   na   základě  instalace  a  odečítání  spotřebitelských

vodoměrů.

(3)  Stanovení množství tepelné energie pro ohřev teplé užitkové vody v

zúčtovací jednotce se v bytové a nebytové budově provádí

a)  v  případě,  že  je  teplá  užitková  voda připravována v předávací

stanici  umístěné  v budově, měřením množství tepelné energie na vstupu

do  ohřívače  teplé užitkové vody, případně jeho stanovením ze spotřeby

mimo otopné období,

b)  v  případě  ohřevu  teplé  užitkové  vody ve zdroji tepla (kotelně)

umístěném v budově může být měření tepelné energie nahrazeno stanovením

množství  paliva  na  její  ohřev  (např.  podle  spotřeby  mimo otopné

období),  případně  použitím  vzájemného podílu spotřeby tepla na ohřev

teplé  užitkové  vody (obvykle 30 až 40 %) a na vytápění (obvykle 60 až

70 %).

(4)  Měřicí  a  indikační technika uplatněná u spotřebitelů v zúčtovací

jednotce  se  instaluje  u  všech spotřebitelů a je shodného principu a

provedení.

§ 8

Účinnost Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2002.

Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.